Федеральное государственное бюджетное учреждение

«ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

(ФГБУ «Приволжское УГМС»)

«ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ЧАПАЕВСКАЯ ЛМЗА

Отчет

по определению фактического уровня

загрязнения атмосферного воздуха

в г.п. Безенчук

Самарской области в 2023 году

| Начальник ЦМС ФГБУ «Приволжское УГМС» | И.А. Усатова |
| --- | --- |
| Начальник Чапаевской ЛМЗА | Т.Г.Лошкарева |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1. | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Функционирование системы наблюдений в г.п. Безенчук | 4 |
| 3 | Общая организация работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха | 5 |
| 3.1 | Критерии санитарно-гигиенической оценки состояния воздуха | 5 |
| 3.2 | Достоверность и качество наблюдений | 7 |
| 3.3 | Внутрилабораторный контроль качества | 9 |
| 3.4 | Внешний контроль качества | 9 |
| 3.5 | Сведения о средствах измерения | 10 |
| 3.6 | Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | 10 |
| 4 | Общие сведения о вредных примесях | 11 |
| 5 | Сведения о сети мониторинга | 15 |
| 6 | Регулирование выбросов в период НМУ | 15 |
| 7 | Влияние метеорологических факторов | 17 |
| 8 | Местоположение г.п.Безенчук | 18 |
| 9 | Результаты Мониторинга загрязнения атмосферы | 19 |
| 10 | Состояние поверхностных вод р.Безенчук | 23 |
| 11 | Заключение | 24 |

- Введение

Экология населенных пунктов сталкивается с рядом проблем, которые влияют на окружающую среду и качество жизни его жителей. Одной из основных проблем экологии населенных мест является загрязнение воздуха. Выбросы от автомобилей, промышленных предприятий и энергетических установок содержат вредные вещества, такие как диоксид азота и серы, тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Это приводит к ухудшению качества воздуха и возникновению проблем со здоровьем у горожан.

Одной из основных проблем экологии населенных мест является загрязнение воздуха. Выбросы от автомобилей, промышленных предприятий и энергетических установок содержат вредные вещества, такие как диоксид азота и серы, тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Это приводит к ухудшению качества воздуха и возникновению проблем со здоровьем у горожан. Выбросы загрязняющих веществ также являются причиной различных заболеваний. Все это приводят к тому, что проблема негативного воздействия выбросов автотранспорта на окружающую среду и здоровье населения стала одной из наиболее острых экологических проблем городов. В выхлопных газах содержится огромная смесь веществ, пагубно влияющих на здоровье населения. Безусловно, с ростом народонаселения увеличивается количество автомобилей. Как следствие, происходит увеличение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Энергетические объекты по степени влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее опасных и, соответственно, интенсивно воздействующих на биосферу. Энергия потребляется в различных формах. Например, широко используется ископаемое топливо - каменный уголь, нефтепродукты и природный газ. Это уже само по себе определяет состояние загрязнения городской среды продуктами сгорания.

Промышленное загрязнение образуется в процессе работ различных от-раслей промышленности: металлургии, химической промышленности и других. В атмосферный воздух промышленные предприятия выбрасывают огромное количество загрязняющих веществ, которые непосредственно влияют на здоровье населения, что приводит в дальнейшем к различным тяжелым болезням. Интенсивное развитие химической, нефтеперерабатывающей, микробиологической промышленности способствует загрязнению окружающей среды веществами, обладающими аллергенными свойствами. Кроме того, ряд химических ингредиентов раздражает и повреждает слизистую верхних дыхательных путей и бронхов

Города также являются источниками загрязнения воды. Стоки сточных вод, промышленные выбросы и использование химических удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве могут привести к загрязнению рек, озер и других водоемов. Это может негативно сказываться на водных экосистемах и влиять на качество питьевой воды.

В целом, городская среда имеет значительное влияние на экологию и требует учета и управления.

В рамках экологической программы на территории городских округов Самарской области подразделениями ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ведутся регулярные стационарные наблюдения за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод в реках, почвы. Государственная система наблюдений включает в себя государственную наблюдательную сеть, формирование и функционирование которой обеспечивается Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также территориальные системы наблюдений за состоянием окружающей среды.

При формировании государственной системы наблюдений учитываются пункты и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и владельцы которых в соответствии с федеральными законами осуществляют мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в зоне воздействия этих объектов (далее - локальные системы наблюдений). При осуществлении государственного мониторинга обеспечивается проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, оценка происходящих в ней изменений.

Обеспечение качества окружающей среды – одна из основных приоритетных государственных задач в Российской Федерации. Неограниченный во времени и пространстве экологический мониторинг призван выявить антропогенные изменения в состоянии окружающей среды, своевременно получить необходимые данные и спрогнозировать неблагоприятные для здоровья людей ситуации. Преимущество данной системы наблюдений в ее комплексности, благодаря чему ведется постоянный контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы и устанавливается взаимосвязь между ними.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводит государственный мониторинг и обеспечивает проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, оценку происходящих в ней изменений, а также прогнозирование следующих опасных явлений и факторов:

- опасные природные явления, приводящие к стихийным бедствиям;

- неблагоприятные природные условия для отдельных направлений хозяйственной деятельности;

-химическое, радиоактивное и тепловое загрязнение, физические, химические и биологические (для поверхностных водных объектов) процессы;

-изменение компонентов природной среды, приводящее, в том числе к изменению климата.

Настоящий отчет является результатом работы коллектива специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС» по определению экологической обстановки в г.п. Безенчук в 2023 году.

Результаты наблюдений являются существенным дополнением к государственной системе контроля и неотъемлемой частью информации, передаваемой в Единый Государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. Материалы подготовлены на основе информации, полученной согласно государственному контракту с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

- Функционирование системы наблюдений в г.п. Безенчук

Для обеспечения деятельности органов исполнительной власти различного уровня и органов местного самоуправления, функционирующих на территории Самарской области, а также информирования населения, необходима подготовка специализированных информационных материалов, основой которых служат результаты регулярных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, в том числе – атмосферного воздуха.

На территории Самарской области функционирует государственная система наблюдений за состоянием окружающей среды, в составе которой осуществляется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городских округах Жигулевск, Новокуйбышевск, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск. С целью определения фактического уровня загрязнения воздушной среды подразделениями ФГБУ «Приволжское УГМС» дополнительно обеспечено функционирование территориальной системы наблюдений в г.п. Безенчук.

Вся полученная информация прошла обработку с помощью унифицированных программных средств Единого государственного фонда данных (ЕГФД). Результаты данной работы использовались при подготовке ежемесячных и годового экологических бюллетеней, аналитических справок об уровне загрязнения окружающей среды, формировании итоговых аналитических материалов к «Докладу об экологической ситуации в Самарской области».

- Общая организация работ по мониторингу

загрязнения атмосферного воздуха

3.1 Критерии санитарно-гигиенической оценки состояния воздуха

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами.

Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред – атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2 утвержден и введен в действие нормативный документ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», которым для загрязняющих веществ внесены изменения значения среднесуточных предельно допустимых концентраций и установлены среднегодовые предельно допустимые концентрации. Также этим постановлением отменены все ранее действовавшие документы об установлении ПДК (ГН 2.1.6.3492-17).

Нормативы ПДК СанПиН 1.2.3685-21 различных веществ едины для всего государства с 01.03.2021 года.

Предельно допустимая концентрация – это максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом.

В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимально-разовых ПДК. С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения среднесуточных ПДК.

Таким образом, установлены для каждого вещества два норматива:

максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.)  -  максимальная  20 – 30 минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой  оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.).

Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.)  - концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов.

Под высоким загрязнением (ВЗ) атмосферного воздуха принимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую ПДК в 10 и более раз.

Под экстремально высоким загрязнением (ЭВЗ) атмосферного воздуха принимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую ПДК:

–  в 20 – 29 раз при сохранении этого уровня более двух суток;

–  в 30 – 49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

–  в 50 и более раз.

Предельно допустимые концентрации веществ, определяемых в атмосферном воздухе, приведены ниже в таблице. Во второй графе таблицы приведены классы опасности веществ:

- -  чрезвычайно опасные,                          3 -  умеренно опасные,

2  -  высокоопасные                                      4  -  малоопасные.

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания веществ без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в короткий интервал времени к резкому ухудшению состояния человека.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

| Вещество | Класс опасности | ПДК м.р. | ГН 2.1.6.3492 -17 | Значение ПДК, мг/м3 СанПиН 1.2.3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДК с.с. | ПДК с.с. | ПДК с.г. |
| Диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | - |
| Оксид углерода | 4 | 5,0 | 3 | 3,0 | 3,0 |
| Диоксид азота | 3 | 0,20 | 0,04 | 0,1 | 0,04 |
| Сероводород | 2 | 0,008 | - | - | 0,002 |
| Формальдегид | 2 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| Углеводороды* | - | - | - | - | - |
| Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,06 | 0,06 |
| Толуол | - | 0,6 | - | - | 0,4 |

*- условные ПДК

3.2 Достоверность и качество наблюдений

Чапаевская лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферы (ЛМЗА) Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) является оперативно-производственным подразделением ФГБУ «Приволжское УГМС». Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: регистрационный номер  ЛО39-00117-77/00409990 от 09.04.2021. Лаборатории аккредитованы на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 17025. Аттестат аккредитации лабораторий ЦМС № РОСС RU. 0001.21ЭС30. Техническая компетентность лабораторий постоянно подтверждается участием в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) и выполнением процедур внешнего контроля точности измерений загрязняющих веществ, проводимых методическим центром по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ "ГГО им. А.И. Воейкова".

Политика в области качества, определяющая цели и задачи по обеспечению высокого уровня достоверности измерений, изложена в «Руководстве по качеству центра по мониторингу загрязнения окружающей среды».

|  | Реализация политики в области качества достигается выполнением всеми сотрудниками комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих процесс мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на всех его стадиях от организации наблюдений до выдачи результатов измерений. Для обеспечения качественного проведения работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в Чапаевской ЛМЗА ЦМС ФГБУ "Приволжское УГМС" используются следующие ресурсы: |
| --- | --- |

- квалифицированный персонал, компетентный в вопросах организации и проведении мониторинга по загрязнению атмосферного воздуха, имеющий соответствующее образование, персональную подготовку, технические знания и опыт;

- средства измерения, пробоотборное оборудование, необходимые для проведения наблюдений за загрязнением атмосферы в соответствии с областью аккредитации;

- организационная структура, обеспечивающая проведение наблюдений, четкое распределение ответственности и полномочий между персоналом;

- технические нормативные правовые акты, регламентирующие требования к методам определения загрязняющих веществ, к средствам измерений и испытательному оборудованию;

- вычислительная техника для качественной и оперативной обработки и оформления результатов измерений;

- комплекс производственных помещений для проведения работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха.

Руководство по качеству - основной документ, официально подтверждающий наличие внутренней системы менеджмента качества ЦМС при проведении работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с областью аккредитации.

3.3 Внутрилабораторный контроль.

Основами системы менеджмента качества ЦМС ФГБУ "Приволжское УГМС" являются документированные процедуры, проверенные и доказавшие свою эффективность, внутрилабораторный контроль достоверности измерений загрязняющих веществ и повышение квалификации персонала.

|  | Градуировочные графики определения загрязняющих веществ строятся с использованием государственных стандартных образцов. Все графики согласованы с методическим центром Главной геофизической обсерваторией (ГГО) им.А.И. Воейкова в г. Санкт-Петербург. |
| --- | --- |

Определение загрязняющих веществ проводится по методикам, утвержденным для государственной наблюдательной сети и вошедшим в «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды» РД 52.18.595-96  (с изменениями 1-4).

Достоверность результатов и их воспроизводимость в ходе проведения анализов оценивается в соответствии ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

В лабораториях проводится внутрилабораторный контроль точности измерений примесей в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, методик РД 52.04.791- 799-2014.

  - Внешний контроль

Внешний контроль качества анализов проб атмосферного воздуха осуществляет:

- ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» (ФГБУ «ГГО») - методический центр по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха;

- ООО «Центр метрологии, консалтинга, и тестирования «Компетентность»;

- Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

ГГО им. А.И. Воейкова систематически проводит внешний контроль точности измерений концентраций загрязняющих веществ путем рассылки зашифрованных проб на 1-2 ингредиента. Измерения осуществляются с использованием приборов, прошедших государственную и ведомственную поверку.

Результаты контроля за 2023 год удовлетворительные, что подтверждает техническую компетентность лаборатории во всей установленной области аккредитации.

3.5 Сведения о стандартизованных средствах измерений

| N п/п | Наименование | Тип (модель) | Изготовитель | Год изго- тов-ления | Заводской номер | Метрологические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Поверя-ющая организация | Пери- Одич-ность повер-ки | Дата поверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Спектрофотометр | ЭКОВЬЮ В-1200 | ООО «ЮНИКО-СИС» | 2021 | VER2105035 | ФБУ «СЦСМ» | 1 раз в год | 11.05.2023 |
| 2 | Газоанализатор | “Палладий 3М-01» | г. Смоленск, “Аналитпри-бор” | 2007 | 51 | ФГУ СЦСМС | 1 раз в год | 09.12.2023 |
| 3 | Электроаспиратор | ОП 824 ТЦ | г. Санкт- Петербург ЗАО «ОПТЭК» | 2007 | 2767-3-19 | ФГУ СЦСМС | 1 раз в год | 21.11.2023 |
| 4 | Термометр пращевой | ТМ-8 | г.Клин ПО «Термоприбор» | 1990 | 2811 | ФГУ СЦСМС | 1 раз в 3 года | 01.01.2023 |
| 5 | Хроматограф газовый | «Кристалл 5000.2» | ОАО «Хроматек» | 2007 | № 352293 | ФГУ СЦСМС | 1 раз в год | 10.10.2023 |

3.6 Методы определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Диоксид серы. Метод определения примеси основан на ее поглощении из воздуха раствором формальдегида с образованием гидрокси-метансульфокислоты. После добавления гидроксида натрия и парарозанилина образуется соединение, по интенсивности окраски которого определяется содержание диоксида  серы.

Диоксид азота. Метод основан на улавливании диоксида азота из воздуха пленочным хемосорбентом и колориметрическом определении образующегося нитрит-иона по азокрасителю, получающемуся в результате взаимодействия нитрит-иона с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином.

Оксид углерода. Определение, основанное на преобразовании электрохимической реакции окисления детектируемого газа в электрический сигнал, проводилось на газоанализаторе «Палладий 3М-01».

Сероводород. Метод основан на улавливании сероводорода из воздуха пленочным хемосорбентом и его колориметрическом определении по реакции с диметил-n-фенилендиамином.

Формальдегид. Определение вещества основано на его взаимодействии с фенилгидразином в кислой среде в присутствии хлорамина «Б» с образованием соединения, окрашенного в розовый цвет. По интенсивности окраски раствора определяют количество формальдегида.

Углеводороды определяются методом газовой хроматографии.

4 Общие сведения о вредных примесях

ДИОКСИД СЕРЫ преобладает в выбросах теплоэнергетических предприятий, работающих с применением серосодержащего топлива (каменный уголь, кокс, горючие сланцы, сернистые нефти и др.).

Диоксид серы раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов и увеличение сопротивления дыхательных путей. При воздействии примеси в виде аэрозоля, образующегося при туманах и повышенной влажности воздуха, раздражающий эффект выражен сильнее.

Общее действие высоких концентраций примеси заключается в нарушении углеводного и белкового обмена, угнетении окислительных процессов в головном мозге, печени, селезенке, мышцах, снижении содержания витаминов В1 и С. Раздражает кроветворные органы, способствует образованию метгемоглобина, вызывает изменения в эндокринных органах, костной ткани.

|  | ДИОКСИД АЗОТА. Среди загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с антропогенными выбросами от промышленности, электростанций и транспорта, оксиды азота относятся к наиболее распространенным. Оксид и диоксид азота играют сложную и важную роль в фотохимических процессах, происходящих в тропосфере и стратосфере при солнечном свете, являющихся причиной образования смога и высоких концентраций озона О3. |
| --- | --- |

Окислы азота ядовиты. Обладают раздражающим и прижигающим эффектом. Опасность отравления ими усугубляется тем, что дыхательные пути раздражаются слабо и тяжелые явления (боль в груди, сильная одышка) наступают лишь спустя несколько часов после вдыхания газа. При хронических отравлениях наблюдаются сердцебиение, катар дыхательных путей.  Острое отравление начинается с легкого кашля, в более тяжелых случаях с сильного кашля, чувства стеснения в груди, головной боли, иногда рвоты.  Затем появляются признаки нарастающего отека легких: сильная усталость, увеличивающийся кашель, боли в груди, цианоз, в легких много влажных хрипов, учащенное сердцебиение, иногда озноб, повышение температуры. Нередки значительные расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, сильные боли в верхней части живота. Нередки осложнения пневмонией. Возможен смертельный исход.

ОКСИД УГЛЕРОДА присутствует в выбросах теплоэнергетических и нефтехимических предприятий, но наибольшее количество его поступает в атмосферу с выхлопами автотранспорта.

Гигиеническое значение оксида углерода как загрязнителя определяется тем фактором, что он образует сильную координационную связь с атомом железа в молекуле гемоглобина, нарушая тем самым способность к переносу кислорода. При вдыхании примеси в небольших концентрациях (до 1 мг/л) наблюдается тяжесть и ощущение сдавливания головы, сильные боли во лбу и висках, головокружение, шум в ушах, покраснение и жжение кожи лица, дрожь, чувство слабости и страха, жажда, учащение пульса, пульсация височных артерий, тошнота, рвота. Возможна потеря сознания.

|  | При отравлении оксидом углерода больше всего страдает центральная нервная система. По мере развития аноксемии человек постепенно теряет способность рассуждать, затем нарушается функция мозжечка и утрачивается координация движений. Ослабляется память, иногда настолько, что человек перестает узнавать близких. |
| --- | --- |

Следствием острого отравления оксидом углерода является понижение сопротивляемости организма по отношению к инфекциям и рост общей заболеваемости в последующие годы.

СЕРОВОДОРОД. Наибольшее количество примеси поступает в атмосферный воздух с выбросами предприятий по переработке нефти, газа; определенное количество сероводорода образуется при разложении бытовых отходов на свалках.

Ядовитый газ со специфическим запахом. Содержание 0,1 % сероводорода в воздухе быстро вызывает тяжелые отравления. При вдыхании сероводорода в значительных количествах может мгновенно наступить обморочное состояние или даже смерть от паралича дыхания. Первым симптомом острого отравления служит потеря обоняния. В дальнейшем появляется головная боль, головокружение и тошнота. Хроническое отравление малыми количествами сероводорода обуславливает общее ухудшение самочувствия, исхудание, появление головных болей.

|  | ФОРМАЛЬДЕГИД образуется при производстве формалина, неполном сгорании жидкого топлива, при изготовлении искусственных смол, пластических масс, при выделке кож и в процессе фотосинтеза в атмосфере. |
| --- | --- |

В атмосферу формальдегид поступает также в смеси с другими углеводородами от предприятий химической и нефтехимической промышленностей, цветной металлургии и др. Содержание формальдегида в атмосфере существенно зависит от погодных условий и может быть более длительным при высокой солнечной интенсивности и меньше – при облачности.

Формальдегид обладает сильно выраженным аллергическим эффектом. Проявляет мутагенное и канцерогенное действие, может вызывать функциональное поражение центральной нервной системы, органов зрения, печени, почек. Для острого отравления характерно раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей; слезотечение, резь в глазах, першение в горле, насморк, чихание и кашель, боль и чувство давления в груди, одышка и удушье. Порог восприятия запаха по разным данным 0,00007 – 0,0004 мг/л.

|  | УГЛЕВОДОРОДЫ (предельные и непредельные) – обладают сильным наркотическим действием. Физиологически малоактивны, оказывают умеренное раздражающее действие на дыхательные пути. Острые отравления при высоких концентрациях связаны с понижением содержания кислорода во вдыхаемом воздухе и развитием гипоксии. |
| --- | --- |

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ – бензол, толуол – постоянные спутники предприятий нефтегазоперерабатывающей промышленности, а также предприятий, использующих в своем технологическом цикле органические растворители; ароматические углеводороды присутствуют в выбросах всех видов автотранспорта и вблизи железных дорог.

При острых отравлениях ароматическими углеводородами появляются головокружение, сердцебиение, онемение рук и ног, одышка, тошнота и рвота; в тяжелых случаях – потеря сознания. Длительное воздействие их на организмы людей вызывает поражение кроветворных органов, сосудистую дисфункцию. Ароматические углеводороды обладают иммунотоксическим и аллергическим эффектами, мутагенной активностью.

5 СВЕДЕНИЯ О СЕТИ МОНИТОРИНГА

Мониторинг загрязнения атмосферы в городе проводится с 2009 года на  стационарном посту, расположенном в центре города. Стационарный пост, который устанавливают в заранее выбранном месте, используется для долговременного наблюдения за содержанием основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Число стационарных постов определяется численностью населения города, его площадью, рельефом местности, развитостью промышленности и расположением мест отдыха.

6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД НМУ

Принятие радикальных мер по снижению уровня загрязнения атмосферы требует больших финансовых затрат и длительно по времени. В то же время практически незамедлительный эффект дает регулирование выбросов промышленными предприятиями в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смогов.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогнозы высоких уровней загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов.   				К неблагоприятным метеоусловиям можно отнести сухую, безветренную погоду – штиль, когда вредные вещества не рассеиваются, воздух застаивается и повышается уровень загрязнения атмосферы.

|  | Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения. |
| --- | --- |

В Самарской области действует Постановление № 596 от 24.11.2010 «Об организации работ по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Самарской области» и № 792 от 17.12.2018 о внесение изменений в данное Постановление, в соответствие с которыми были утверждены:

• порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ в периоды НМУ;

▪ схема взаимодействия государственных надзорных органов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с предприятиями и организациями при возникновении НМУ.

Прогнозирование уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Самарской области, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС».

При I-ой степени опасности НМУ мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия.

При II-ой степени опасности НМУ проводят все мероприятия, разработанные для первой степени, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При III-ей степени опасности НМУ проводят все мероприятия, разработанные для первой и второй степени, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных (загрязняющих) веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.

7 Влияние метеорологических факторов

Качество атмосферного воздуха в городах формируется под влиянием сложного взаимодействия между природными и антропогенными факторами.

Уровень загрязнения атмосферы при постоянных параметрах выбросов зависит от распределения температуры воздуха по высоте, скорости и направления ветра, определяющих перенос и распространение примесей у земли и в приземном слое атмосферы, интенсивности солнечной радиации, определяющих фотохимические превращения примесей и возникновение вторичных продуктов загрязнения атмосферы, количества и продолжительности атмосферных осадков, приводящих к вымыванию примесей из атмосферы.

Солнечная радиация обусловливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто весьма токсичными свойствами. Так, в городах с развитым автомобильным движением в ясные солнечные дни создаются условия взаимного превращения NO2 в NO с образованием озона, что способствует развитию фотохимического смога.

При туманах концентрации примесей могут сильно увеличиться за счет приземной инверсии и повышенной влажности воздуха. С туманами часто связаны загрязнения атмосферы зимой, при которых в течение длительного времени высокие концентрации вредных примесей удерживаются в приземном слое воздуха.

# 8 Местоположение г.п. Безенчук

Безенчук – городской посёлок, административный центр Безенчукского района Самарской области России, расположен на западе Самарской области. Образован в 1935 году. Население — 21 830 чел. (2023).

|  | Узловая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги в 63 км к юго-западу от Самары. Поселок был образован в 1886 году одновременно со строительством железной дороги в Среднем Поволжье. Строительных участков было сотни, и на каждом ставились своя станция и свой поселок рабочих. Одним из таких поселков и был Безенчук (сначала поселок Путейцев). |
| --- | --- |

В 1903 году в Безенчуке была организована опытная станция по выращиванию зерновых культур, впоследствии преобразованная в крупный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. В Безенчуке была своя гимназия, хлебные заводы, мельницы. В 1928 году здесь был построен элеватор, организована МТС. Особенно быстро начал расти Безенчук после открытия промышленного месторождения нефти. В 1953 году в Безенчуке был построен поселок Нефтяников.

|  | В посёлке работают заводы: железобетонных изделий, маслоэкстракционный завод, также имеются хлебокомбинат, элеватор, мясоперерабатыва ющее предприятие, предприятие по производству комбикормов . В районе освоена добыча и транспортировка нефти, имеются фермерские хозяйства. |
| --- | --- |

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: ЗАО «Санеко»,  МУП «ЖКХ»,  К-т «Энергия», ПЧ-10 КБШ ж/д,  ООО «Провими-Самара», фермерские хозяйства,  добыча нефти. Специфическими примесями для выбросов данных предприятий являются сероводород, углеводороды.

9 Результаты мониторинга загрязнения атмосферы

Регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в п.Безенчук проводятся на одном стационарном посту, установленном на ул.Мамистова-52. Отбор проб и производство анализов проводились силами Чапаевской ЛМЗА и Новокуйбышевской ЛМЗС.

Отбор проб воздуха на посту проводится с помощью пробоотборника ОП 824 ТЦ

В 2023 году наблюдения на стационарном посту проводились по сокращенной программе 2 раза в сутки в 7 и 13 часов.

На посту контролировалось 8 примесей:

- основные: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода;

- специфические: сероводород, формальдегид, суммарные углеводороды, бензол, толуол.

По результатам мониторинга за год на посту было отобрано и проанализировано 4768 пробы атмосферного воздуха. Случаев превышения ПДК не зафиксировано.

ДИОКСИД СЕРЫ

На данный ингредиент отобрано 596 пробы атмосферного воздуха. Случаев превышения ПДК не наблюдалось. Годовой ход среднемесячных концентраций  стабилен и незначителен. Среднегодовая концентрация составила 0,002 мг/м3 или 0,04 ПДК.

Максимальная среднемесячная концентрация зафиксирована в октябре месяце и составила 0,004 мг/м3 или 0,08 ПДК.

Максимальная разовая концентрация наблюдалась 0,020 мг/м3 или 0,04 ПДК.

ОКСИД УГЛЕРОДА

На данный ингредиент отобрано и проанализировано 596 пробы атмосферного воздуха. Случаев превышения ПДК не зафиксировано. Годовой ход среднемесячных концентраций стабилен.

Среднегодовая концентрация равнялась 0,436 мг/м3 или 0,15 ПДК.

Максимальная среднемесячная концентрация наблюдалась в январе месяце и составила 0,525 мг/м3 или 0,18 ПДК.

Максимальная разовая концентрация составила 1,3 мг/м3 или 0,3 ПДК. Источник загрязнения-выхлопы автотранспорта.

ДИОКСИД АЗОТА

За прошедший период на данную примесь было отобрано и проанализировано  596 пробы атмосферного воздуха. Случаев превышающих ПДК не зафиксировано. Среднегодовая концентрация составила 0,027 мг/м3 или 0,68  ПДК.

Максимальная среднемесячная концентрация наблюдалась в декабре месяце и составила 0,038 мг/м3 или 0,38 ПДК.

Максимальная разовая концентрация  составила 0,109 мг/м3 или  0,5 ПДК. Источник загрязнения - выхлопы автотранспорта и частично выбросы с промышленных  предприятий.

СЕРОВОДОРОД

Источниками загрязнения данным ингредиентом являются нефтеперерабатывающие фирмы. За прошедший период было отобрано и проанализировано 596 пробы. По результатам анализов отобранных  проб  случаев превышения  ПДК не зафиксировано.

Среднегодовая концентрация по сероводороду составила 0,000 мг/м3. Годовой ход среднемесячных концентраций постоянен.

Максимально-разовая концентрация составила 0,002 мг/м3 или 0,3 ПДК. Предположительный источник выбросов нефтеперерабатывающее предприятие ЗАО «Санеко».

ФОРМАЛЬДЕГИД

Количество отобранных проб составило 596 пробы. Случаев превышения ПДК не зафиксировано. Среднегодовая концентрация составляет 0,009 мг/м3 или 3,00 ПДК.

Максимальная среднемесячная концентрация  наблюдалась в ноябре месяце и составляла 0,011 мг/м3 или 1,10 ПДК.

Максимальная разовая концентрация  зафиксирована в ноябре месяце и составила 0,032 мг/м3 или 0,6 ПДК. Предположительный источник загрязнения – выхлопы автотранспорта.

СУММАРНЫЕ  УГЛЕВОДОРОДЫ

Загрязнение атмосферы данными примесями осуществляется выбросами нефтеперерабатывающих предприятий п.г.т. Безенчук. В течение года  было отобрано и проанализировано 596 пробы на суммарные углеводороды.

Обработку  анализов проводила Новокуйбышевская  ЛМЗС. По результатам анализов случаев превышения ПДК не зафиксировано. В годовом ходе среднемесячных концентраций резких скачков не наблюдается. Среднегодовая концентрация составляет 1,392 мг/м3. Максимальная среднемесячная концентрация наблюдалась в августе месяце и составила 1,554 мг/м3 .

Максимальная разовая концентрация  составила 2,60 мг/м3. Предположительный источник выбросов предприятие по хранению нефти и продуктов её переработки ООО «Монгаз»

Бензол

Загрязнение атмосферы данными примесями осуществляется выбросами нефтеперерабатывающих предприятий п.г.т. Безенчук. В течение года  было отобрано и проанализировано 596 пробы на бензол.

Обработку  анализов проводила Новокуйбышевская  ЛМЗС. По результатам анализов случаев превышения ПДК не зафиксировано. Среднегодовая концентрация составляет 0,004 мг/м3  или 0,07 ПДК . В годовом ходе среднемесячных концентраций резких скачков не наблюдается. Максимальная среднемесячная концентрация составила 0,006 мг/м3 или 0,1 ПДК.

Максимальная разовая концентрация составила 0,021 мг/м3 или 0,1 ПДК. Предположительный источник выбросов предприятие по хранению нефти и продуктов её переработки ООО «Монгаз» .

ТОЛУОЛ

Загрязнение атмосферы данными примесями осуществляется выбросами нефтеперерабатывающих предприятий п.г.т. Безенчук. В течение года  было отобрано и проанализировано 596 пробы на толуол.

Обработку  анализов проводила Новокуйбышевская  ЛМЗС. По результатам анализов случаев превышения ПДК не зафиксировано. В годовом ходе среднемесячных концентраций не наблюдаются загрязнений толуолом 0,0 мг/м3. Максимальная среднемесячная концентрация составила 0,000 мг/м3.

Максимальная разовая концентрация 0,0 мг/м3 .

10 СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД р. БЕЗЕНЧУК

Пункт наблюдений за загрязнением воды реки расположен ниже с.Васильевка. В отчетном году качество воды реки не изменилось, и вода оценивалась 4 А классом, «грязная вода».

Характерными загрязняющими веществами являлись легко- и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), фенолы, соединения магния, меди и марганца (повторяемость случаев превышения предельно допустимых концентраций составляла 60–100%).

Среднегодовые концентрации трудноокисляемых органических веществ и соединений меди, как и в прошлом году, были равны 2 ПДК, максимальные концентрации – 4 и 3 ПДК соответственно.

В отчетном году содержание сульфатов, фосфатов, соединений магния, железа общего, легкоокисляемых органических веществ и фенолов, как и в прошлом году, было в пределах 1-2 ПДК.

Среднегодовая концентрация соединений марганца составляла 5 ПДК (в 2022 году – 7 ПДК), максимальная концентрация - 10 ПДК.

Среднее за год содержание в воде реки азота аммонийного и соединений цинка было ниже ПДК, максимальные концентрации составляли 2 ПДК.

В воде реки обнаружено присутствие хлорорганических пестицидов, среднегодовая концентрация была ниже ПДК, максимальная (Альфа – ГХЦГ) составляла 2 ПДК.

Значения минерализации воды изменялись в пределах 444-795 мг/л (в 2022 году – 202-919 мг/л). Максимальная концентрация взвешенных веществ составляла 13 мг/л (в 2022 году – 15 мг/л). Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, минимальное содержание растворенного кислорода составляло 6,0 мг/л (в 2022 году – 4,6 мг/л).

11 Заключение

Проведение мониторинга окружающей среды, владение информацией о результатах позволяют своевременно регулировать отношение к природным ресурсам. Одной из приоритетных задач, поставленной Правительством РФ, является задача улучшения жизни человека и развития личности, создания условий, определяющих качество жизни, и, в первую очередь, здоровья, что в значительной степени определяется снижением уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах.

В данном отчете на основании результатов наблюдений на стационарном посту п. Безенчук выполнен анализ состояния уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Результаты наблюдений показали стабильность уровня загрязнения атмосферы оксидом углерода, диоксидом серы и углеводородами; рост формальдегидом; снижение диоксидом азота. Максимальные из разовых концентраций достигали следующих значений: по диоксиду серы – 0,01 ПДК, оксиду углерода – 0,3 ПДК, диоксиду азота – 0,5 ПДК, сероводороду – 0,3 ПДК, формальдегиду – 0,6 ПДК.

За последние 5 лет на стационарном посту не фиксировались случаи превышений ПДК, что говорит о благоприятной экологической обстановке.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» на ФГБУ «Приволжское УГМС» возлагается обеспечение государственных и муниципальных органов власти информацией и прогнозами об уровнях загрязнения атмосферы. Решение этой задачи включает:

- наблюдение за уровнем загрязнения;

- оценку уровня загрязнения и его изменений под влиянием хозяйственной деятельности и метеорологических условий;

- прогноз ожидаемых изменений качества воздуха за длительный период.

В этом направлении и работают подразделения ФГБУ «Приволжское УГМС», обеспечивая всех необходимой информацией об уровнях загрязнения атмосферы, почвы, водных объектов, а также необходимых климатических характеристиках.